## Slide 1
파일럿 제안서
AMD FPGA 대상 RTL 개발
하네스 구축 제안
모델이 아니라, 모델을 감싼 하네스가 결과를 결정한다
에이전트 · 스킬 · 오케스트레이터로 RTL 개발 환경을 표준화
교육용 예시 · 비용/효과 수치는 조직별 재산정 필요
Notes: 제목 슬라이드. 핵심 명제: 모델이 아니라 하네스가 결과를 결정한다. 파일럿: IEEE1500 HBM PMBIST 컨트롤러.

## Slide 2
왜 지금 하네스인가
전문성이 파일로 고정되지 않아 매번 재현되지 않는다
🔍
조사·사양
데이터시트·UG를 개인이 산발 조사, 근거가 남지 않음
📐
설계
마이크로아키텍처 결정의 대안·근거가 문서화되지 않음
⚙️
구현(RTL)
코딩·리셋·CDC 규칙이 사람마다 달라 린트 위반 반복
🧪
검증
TB·커버리지 작성 병목, 리그레션 실패 분류에 시간 소모
⏱️
타이밍/제약
XDC·타이밍 클로저가 후반부에 몰려 재작업 발생
🎓
지식 전수
시니어 의존도가 높고 온보딩이 오래 걸림
Notes: As-Is 문제: 역량이 아니라 구조가 병목. 전문성이 파일로 고정되지 않음.

## Slide 3
제안 개요
작업 환경 자체를 전문 에이전트 팀으로 표준화
1
에이전트
.claude/agents/
역할·모델·도구가 고정된 전문 일꾼. 도구 경계로 권한을 물리적으로 제한
2
스킬
.claude/skills/
자연어로 호출되는 재사용 워크플로. 생성-검증·리뷰 절차를 담음
3
오케스트레이터
CLAUDE.md
팀을 만들고 작업을 배치·통합. 규칙과 흐름의 포인터
＋ 도메인 지식은 references/ 로 분기(라우터), 하네스는 EDA 툴을 대체하지 않고 오케스트레이션한다
Notes: 3요소: 에이전트/스킬/오케스트레이터 + references. 하네스는 툴 대체가 아니라 오케스트레이션.

## Slide 4
예상 하네스 구성
전문 에이전트 8종 — 도구 경계로 역할을 고정
에이전트 | 역할 | 모델 | 도구 경계
spec-researcher | 요구·제약 조사·정제 | opus | 읽기 전용
microarch-designer | CSR·FSM·CDC 설계 + ADR | opus | Read/Write
rtl-coder | SystemVerilog 구현 | sonnet | Write/Edit/Bash
testbench-engineer | TB·커버리지·리그레션 | sonnet | Write/Edit/Bash
lint-checker | 린트·합성성 (무수정) | sonnet | Read/Bash
cdc-analyst | aclk↔WRCK CDC (무수정) | opus | Read/Bash
timing-constraints | XDC·STA 해석 | opus | Read/Write/Bash
rca-debugger | 실패 근본원인 1차 분류 | opus | Read/Bash
검증자(lint·cdc)는 Write 미부여 → 판정만, 수정은 rtl-coder가 반영
Notes: 에이전트 8종. 설계·검증 opus, 구현·실행 sonnet 티어링. 검증자 무수정 가드레일.

## Slide 5
아키텍처 패턴
6가지 팀 패턴을 RTL 흐름에 매핑
1
파이프라인
사양→설계→RTL→검증→합성 순차
2
팬아웃·팬인
린트+CDC+타이밍+검증 병렬 → 통합
3
전문가 풀(라우터)
이슈 유형별 전문 에이전트 분기
4
생성-검증
RTL 생성 ↔ 시뮬/린트 (재시도 상한)
5
감독자
리그레션 실패를 런타임 분류·배분
6
계층적 위임
블록 → 서브모듈 → 리프 위임
Notes: 6패턴 매핑. ex-11 리뷰팀=팬아웃/팬인, ex-08-15=생성검증, ex-13-01=의존성 배치 등.

## Slide 6
구축 후 개발 흐름
요구 정의 → 모니터링, 재현 가능한 파이프라인
1
요구 정의
수용기준·ID
›
2
조사
device-refs
›
3
설계
ADR
›
4
구현
생성-검증
›
5
검증
TB·커버리지
›
6
리뷰
병렬 4관점
›
7
배포
합성·사인오프
›
8
모니터링
추세·RCA 환류
불변 원칙: 최종 기능/타이밍 사인오프와 하드웨어 배포 승인은 사람이 담당한다
검증자 무수정 · 자동 커밋/릴리스 금지 · 재시도 상한(3) 후 사람 에스컬레이션
Notes: 8단계 파이프라인. 리뷰·모니터링 신설. 사람 사인오프는 불변.

## Slide 7
구축 비용
추가 비용은 저작(1회성) + 토큰(운영)에 국한
1회성 · 구축
파일럿 12주
시니어 RTL/검증 + AI 하네스 엔지니어 ≈ 1.5 FTE·분기
에이전트 10 + 스킬 6 + references 초안
운영 · 토큰
모델 API
설계·검토 opus / 구현·실행 sonnet
Progressive Disclosure·mock 우선으로 절감
기존 자산 재활용
추가비용 최소
EDA 라이선스·컴퓨팅은 기존 지출
하네스는 툴을 호출만 함 · 오픈소스 병행
※ 수치는 가정 기반 예시(illustrative) — 인건비 단가·EDA 보유·클라우드 정책에 따라 재산정
Notes: 비용: 1회성 저작 + 운영 토큰. EDA/컴퓨팅은 기존 자산. 수치는 예시임을 강조.

## Slide 8
구축 효과
With/Without A/B로 측정 — 목표치는 파일럿에서 확정
▼
리드타임
사양→린트 통과 초안까지 시간
▼
린트/CDC 위반
KLOC당 위반 밀도
▼
실패 분류 시간
리그레션 실패→원인 후보
▲
리뷰 커버리지
변경당 점검 관점 수
✓
재현성 조사·설계 근거·검증 절차가 파일로 남아 감사·재사용 가능
✓
일관성 코딩·리셋·CDC 규칙을 스킬로 고정 → 반복 위반 감소
✓
지식 코드화 시니어 판단 기준을 실행 가능한 규칙으로 이전 → 온보딩 단축
Notes: 효과: 정량 KPI 방향(측정 프레임, 목표치 파일럿 확정) + 정성 효과 3.

## Slide 9
인력·조직 변화
대체가 아니라 재배치 — 반복은 하네스, 판단은 사람
역할의 이동
RTL 설계자 · 반복 코딩 ↓ → 아키텍처·리뷰·규칙 저작 ↑
검증 엔지니어 · TB 뼈대 ↓ → 전략·커버리지 클로저 ↑
시니어/리드 · 개별 지시 ↓ → 하네스 관리·지식 코드화
주니어 · 하네스 가드레일 안에서 온보딩 가속
신설·강화 역할
1
하네스 스튜어드
에이전트·스킬·규칙 관리 및 하네스 진화(Phase 0 감사·운영 루프)
2
AI/EDA 통합 담당
툴 배치·CI 연동·토큰 비용 관리
동시 활성 에이전트 3~5명 권장 · 하네스도 버전관리·리뷰 대상(drift 방지)
Notes: 역할 재배치. 스튜어드 신설. 동시 활성 3~5명.

## Slide 10
도입 로드맵
저위험 단계적 도입 — 파일럿 약 12주 후 확산
0
준비
2주
EDA 배치·보안 점검, 파일럿 IP 선정
1
하네스 골격
3주
메타스킬 초안 → 에이전트·스킬 정제(mock)
2
실행 스킬 연동
3주
run-lint/sim/synth live, references 작성
3
파일럿 A/B
3주
With/Without 실측, KPI 리포트
4
정착·확산
1주+
규칙 확정, 스튜어드 지정, 온보딩
Notes: 로드맵 5단계. 파일럿 12주 후 KPI 충족 시 확산.

## Slide 11
파일럿 대상 IP
AXI4-Lite로 제어되는 IEEE 1500 HBM PMBIST 컨트롤러
호스트
AXI4-Lite
CSR 제어
→
IEEE 1500
컨트롤러
WSC · WSI/WSO
시퀀스 FSM
→
HBM PMBIST
채널별 BIST
결과 수집
핵심 리스크
aclk(AXI) ↔ WRCK(테스트) 클록 도메인 크로싱
리셋 도메인 · 시퀀스 FSM 정합성
AXI4-Lite 프로토콜 준수 · SLVERR 정책
제공한 하네스 골격 (doc/ip/)
에이전트 8종 + 스킬 5종 + device-refs 라우터
요구정의(REQ-*)·수용기준·체크리스트
참조 RTL 스텁 + 스모크 TB
run-lint/sim: mock + Verilator/xsim live 연동
Notes: 파일럿 IP: IEEE1500 HBM PMBIST + AXI4-Lite. CDC가 핵심 리스크. doc/ip/에 골격 제공.

## Slide 12
결론
툴 체인이 스크립트 친화적이고 검증이 반복적인
RTL은 하네스 효과가 가장 큰 도메인
→
검증된 하네스 패턴(생성-검증·팬아웃/팬인·라우터·메타스킬)을 RTL에 매핑
→
EDA·컴퓨팅은 기존 자산 재활용 → 추가비용은 저작(1회성)+토큰(운영)
→
파일럿 A/B로 효과를 정량 검증한 뒤 확산하는 저위험 단계적 도입
다음 단계 — 파일럿 IP 골격(doc/ip/)으로 12주 파일럿 착수
Notes: 결론 + 다음 단계: doc/ip 골격으로 파일럿 착수.